## Slide 1
Pascalův zákon

## Slide 2
Jistě jste někdy viděli nákladní auto, které z korby vysypává písek nebo uhlí.
Nebo jste zažili u zubního lékaře, jak si Vás zvedá i s křeslem do potřebné výšky.
Čím a jak se to dokáže?
Na to odpoví
Pascalův zákon.

## Slide 3
Už víme, že v kapalině je hydrostatický tlak vyvolaný tíhovou silou.
Tento tlak v kapalině můžeme zvýšit, pokud splníme dvě podmínky:
PÍST
Kapalina je v uzavřené nádobě.
Na kapalinu působí vnější síla.

## Slide 4
Pascalův zákon: Působí-li na kapalinu v uzavřené nádobě vnější tlaková síla, zvýší se tlak ve všech místech kapaliny stejně.
PÍST
Zákon platí pro jakoukoliv „nádobu“: Uzavřená hadice, ucpaná injekční stříkačka, zavřená PET láhev…
Tlak se zvýší ve všech místech stejně.

## Slide 5
Pascalova zákona se využívá v hydraulických zařízeních.
Na malý píst působí malá tlaková síla.
Tlak se v kapalině zvýší ve všech místech stejně.
Na velký píst působí velká tlaková síla.

## Slide 6
Velikost tlaku v kapalině:
Pro hydraulické zařízení platí:
F1
S1
S2
Hydrostatický tlak v kapalině zanedbáváme.
Velikost tlakové síly působící na velký píst:

## Slide 7
Dva válce různých průřezů jsou spojeny, v obou jsou písty
a mezi nimi kapalina
Působením menší síly F1 na menší píst o průřezu S1
vzniká tlak p
Tento tlak se přenáší do všech míst kapaliny,
tedy i k většímu pístu S2
Tento píst S2 je pak zvedán větší silou F2

## Slide 8
Využití hydraulického zařízení:
Jeden z mnoha pístů
V přívodní hadici je velký tlak
VIDEO
Model bagru
VIDEO
Bagr při práci

## Slide 9
Zvedák na auta

## Slide 10
Využití hydraulického zařízení:
Velký píst
Tlaková hadice
VIDEO

## Slide 11
Využití hydraulického zařízení:
VIDEO

## Slide 12
Využití hydraulického zařízení:
VIDEO – hydraulické brzdy
VIDEO – hydraulický zvedák
VIDEO – štípačka na dřevo

## Slide 13
S1 = 10 cm2 =
= 0,001 m2
Zkusíme vše na příkladu:
Kolikrát se zvětší plocha pístů,
S2 = 100 cm2 = = 0,01 m2
tolikrát se zvětší síla působící na píst.

## Slide 14
Příklad 1: Na malý píst o ploše 3 cm2 působí síla 600 N. Jak velká síla působí na velký píst o ploše 12 cm2 ?
Zápis:
Řešení úvahou:
Plocha se zvětšila 4x,
síla se také 4x zvětší.
F2 = 4.600 N
F2 = 2400 N
Řešení výpočtem:
Odpověď:
Na velký píst bude působit síla o velikosti 2400 N
Velký píst
Malý píst